Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU

1. STÓŁ ZABIEGOWY/OPERACYJNY Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ BLATU (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
stół wykonany z kwasoodpornej blachy z dwoma odpływami,
konstrukcja nożycowa,
dodatkowe materiały: materac, stojak, uchwyty na miski, 2 miski,
podnoszony ok. 65 - 125 cm,	wskazać:
sterowanie nożne,
wymiary blatu: dł. 120-130 cm, szer. 60-65 cm,
nóżki regulowane.
Okres gwarancji: min. 24 miesiące	wskazać:

2. LAMPA UV NA STATYWIE: (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
promieniowanie UV-C o długości fali 235,7 nm
kąt naświetlenia 2700,
dezynfekowana powierzchnia 20-30 m2
gwarancja min. 24 miesiące	wskazać:
zasilanie 220-240
obudowa ze stali nierdzewnej

3.OSUSZACZ POWIETRZA PRZENOŚNY STOJĄCY: (PRODUCENT ……………, MODEL ……………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
3 poziomy pracy – 85 -> 100 -> 120 m3/h,
wbudowany higrostat kontrolujący poziom wilgotności w pomieszczeniu,
poziom hałasu do 50 db,
funkcja auto stop ,
moc [W] min. 205	wskazać
funkcje dodatkowe: timer , jonizator , automatyczny restart,
zasilanie 220-240 V 50/60 Hz,
powierzchnia osuszania min. 60 m2	wskazać:
gwarancja min. 24 miesiące,	wskazać:
obudowa: kolor biały lub stalowy

4. GENERATOR OZONU: (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
napięcie: 220 ~ 240 V,
moc: 400 W,
obudowa ze stali nierdzewnej,
wydajność ozonu: 30g/h elektrody odporne na wstrząsy i uderzenia,
programator pracy z wyświetlaczem,
trzy poziomy wydajności ozonu: 10, 20, 30 g/h,
gwarancja min. 24 miesiące.	wskazać:

5. ODCHOWALNIK DLA PTAKÓW Z UPS (2 SZTUKI) (PRODUCENT ……………, MODEL ……………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
zakres regulacji temperatury 20-40°C,
elektroniczna regulacja temperatury,
zapamiętanie nastawów po zaniku zasilania,
automatyczny start po przerwie w zasilaniu,
system ogrzewania wnętrza - gorące powietrze,
zasilanie - 230V 50Hz,
moc - maksimum 250W,	wskazać:
kabel zasilający standard polski,
wymiary podłogi (cm) od 30 x 30 do 40 x 40,	wskazać:
maksymalne wymiary zewnętrzne (cm): długość 50, szerokość 50,	wskazać:
maksymalna wysokość - 50 cm,
filtrowanie powietrza,
obudowa - tworzywo ABS,
drzwi na zawiasach ze zmianą kierunku otwierania transparentne (plexiglass lub poliwęglan) z wentylacją i łatwym zamknięciem,
zintegrowany lub dopasowany niezintegrowany zasilacz UPS - 2 szt.,
minimalna moc zasilacza UPS (dla niezintegrowanego zasilacza UPS) -250W,	wskazać
pojemność akumulatora żelowego 12V (dla niezintegrowanego zasilacza UPS) minimum 108VA, maksimum 120VA,	wskazać
napięcie wyjściowe (dla niezintegrowanego zasilacza UPS) takie jak w odchowalniku (230V 50Hz),
przebieg napięcia wyjściowego (dla niezintegrowanego zasilacza UPS) sinusoida lub aproksymacja sinusoidy,
kabel łączący odchowalnik z zasilaczem UPS (dla niezintegrowanego zasilacza UPS).
Okres gwarancji min. 36 miesięcy	wskazać:

6. WAGA ELEKTRONICZNA MEDYCZNA RĘCZNA (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
obciążenie maksymalne: 10 kg,
dokładność odczytu: +/- 10 g,
wyświetlacz LCD,
zasilanie: bateryjne,
jednostka: kg,
akcesoria w zestawie : temblak, hak podtrzymujący, instrukcja obsługi ,
materiał temblaka: nylon.
Okres gwarancji min. 12 miesięcy	wskazać

7. MYJKA CIŚNIENIOWA (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
ciśnienie (bar): 20 - maks. 145,
wydajność tłoczenia (l/h) min. 400,	wskazać
maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40,
moc przyłącza (KW) 2,1,
wydajność powierzchniowa (m²/h) 40,
wyposażenie: / - zestaw do mycia domu, / - pistolet wysokociśnieniowy, / - bęben na wąż, / - wąż wysokociśnieniowy, 8 m , / - lanca Multi Jet 3-w-1, / - uchwyt teleskopowy , / - złączka 3/4",
silnik chłodzony wodą,
wbudowany filtr wody.
Okres gwarancji min. 24 miesiące	wskazać:

8. SPRZĘT DO POSKRAMIANIA:
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
Siatka do chwytania ptaków – 2 sztuki (producent …………….., model ………………….)
trójkątny otwór siatki, do łapania w rogach i na ścianach,
teleskopowa rękojeść – min. 120 cm,	wskazać
wymiary obręczy - 45 x 40 cm lub 40 x 40 cm,
głębokość siatki – min. 80 cm,	wskazać
sznurek - ściągacz dla zabezpieczenie schwytanego zwierzęcia,
siatka z nylonu.
rękawice ochronne (2 pary) (producent ……………, model ………………….)
długość min: 53 cm.
materiał: skóra i kevlar
rozmiary S/M (1 para) i L/XL(1 para)

9. SKŁADANA KLATKA TRANSPORTOWA (2 SZTUKI) (PRODUCENT …………….., MODEL …………)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
wymiary: min. 64x56x61 cm,
materiał: drut ocynkowany,
2 drzwi, po stronie podłużnej i po stronie poprzecznej,
wysuwana, łatwa do czyszczenia pełna podłoga klatki,
bezpieczne zamknięcie,
uchwyt do przenoszenia klatki,

10. ZESTAW KLATEK ZE STALI NIERDZEWNEJ (PRODUCENT ……….., MODEL ………………)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
materiał: stal nierdzewna,
zestaw 3 klatek
mobilna podstawa
górny rząd : 2 klatki (61 x 61 x 72 cm)
dolny rząd: 1 klatka z podwójnymi drzwiami (121,9 x 76,2 x 72 cm)
dolna klatka podzielona wyciąganą przegrodą

11. ZAMRAŻARKA SKRZYNIOWA (2 SZTUKI) (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
korpus ze stali nierdzewnej
pojemność 400-500l	wskazać:
wymiary zewnętrzne: szer: 100-120cm, gł.: 75-85 cm, wysokość 90-100 cm
zakres temperatur: od -17 do -20 0c
zasilanie : 230V 50 Hz
ilość komór: 1-2	wskazać:
ilość koszy: 2-4 sztuki	wskazać:
okres gwarancji: min. 36 miesięcy	wskazać:

12. SZAFA CHŁODNICZO-MROŹNICZA: (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
obudowa i drzwi ze stali nierdzewnej
pojemność: od 350 do 370 l.	wskazać:
ilość drzwi: 2 x ½
zakres temperatury chłodziarki: od + 10C do + 150C
zakres temperatury zamrażarki: od -14 0C do – 28 0C
wymiary: wysokość 180 - 200cm, szerokość 60 – 62 cm, głębokość: 60 - 62 cm
zasilanie 230 V
moc 200W
typ: wolnostojąca
kierunek otwierania drzwi: lewe
poziom szumu: max 52 dB	wskazać
okres gwarancji: min. 36 miesięcy	wskazać

13. MEBLE DO AMBULATORIUM Z MONTAŻEM: (PRODUCENT ……………, MODEL ………………….)
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
stół przyścienny z drzwiami suwanymi (2 sztuki)
materiał: stal nierdzewna,
wymiary (szer.x głębokość x wysokość): 800x600x850mm,
stopki regulowane,
wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
wyposażenie: 1 półka,
uchwyty w formie przetłoczeń,
konstrukcja spawana.
Stół ze zlewem, szafka z drzwiami suwanymi, bateria i inne elementy do przyłączenia do sieci
materiał stal nierdzewna,
wymiary (szer.x głębokość x wysokość): 1000x600x850mm,
stopki regulowane,
wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
komora po prawej stronie,
otwór pod baterię o ø 35mm,
korpus szafki bez tylnej ściany i bez półki,
uchwyty w formie przetłoczeń,
konstrukcja spawana.
szafa magazynowa z drzwiami suwanymi
materiał: stal nierdzewna,
wymiary (szer.x głębokość x wysokość): 800x600x2000mm,
stopki regulowane,
wyposażenie: 3 półki, montowane na stałe,
uchwyty w formie przetłoczeń,
konstrukcja spawana.
szafka wisząca z drzwiami suwanymi
materiał: stal nierdzewna,
wymiary (szer.x głębokość x wysokość): 1000x400x600mm,
wyposażenie: 1 półka, montowana na stałe, zawiesia do szafki,
uchwyty w formie przetłoczeń,
konstrukcja spawana.
stół przyścienny, szafka z dwiema szufladami
materiał: stal nierdzewna,
wymiary (szer.x głębokość x wysokość): 800x600x850mm,
wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną,
stopki regulowane, 6 sztuk,
wyposażenie: 2 szuflady o wymiarach szer 400x 600x250 mm,
uchwyty w formie przetłoczeń,
szuflady po lewej stronie, / konstrukcja spawana.
taboret lekarski z oparciem na kółkach:
podnośnik pneumatyczny,
obręcz,
materiał: stal, siedzisko i oparcie: pianka i tworzywo skóropodobne,
kolor: czarny lub stalowy.	wskazać

Gwarancja na meble: min. 36 miesięcy	wskazać

14. AKCESORIA WETERYNARYJNE:
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
zestaw narzędzi chirurgicznych - średni,
strzykawki: rozm. 2 – 100 sztuk, rozmiar 5 – 100 sztuk,
termometr bezdotykowy: / • czas pomiaru: 1 sekunda / • wybór trybu pomiaru na czole lub na powierzchni przedmiotów / • gwarancja min. 24 miesiące
nerka ze stali nierdzewnej o wymiarach 250x140x50 mm (duża),
trzonek nr 3 i 100 sztuk skalpeli,
dozownik bezdotykowy mydła, wiszący (3 sztuki): / • materiał: stal nierdzewna / • pojemność: 1 litr / • gwarancja min. 12 miesięcy / • w zestawie zawiesia	Wskazać:
Dozownik ręczników papierowych w składce ZZ, wiszący (2 sztuki) / • materiał stal nierdzewna / • w zestawie: 6 kompletów kompatybilnych ręczników i zawiesia / • gwarancja na dozownik: min. 12 miesięcy	Wskazać:
Pojemnik na odpady medyczne czerwony, 3,5 litra
kosz na odpady / • materiał stal nierdzewna / • pojemność 15 litrów / • otwierany nogą za pomocą pedału
Preparaty antybakteryjne w sprayu do rąk, pojemność 750 ml (2 sztuki)
Płyn do dezynfekcji sprzętu i mebli w sprayu, pojemność 750 ml (2 sztuki)
Mydło o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, poj. 5 litrów (2 sztuki)
Zestaw do dezynfekcji w skład którego wchodzi: / • preparat do mat dezynfekcyjnych (2 sztuki) / • basen/kuweta z matą do dezynfekcji ruchu pieszego o wymiarach 50x55 cm (2 sztuki) / • opryskiwacz ręczny 500 ml
Środki opatrunkowe: / • plaster tkaninowy na rolce 2,5cm x 5m (12 sztuk) / • plaster tkaninowy na rolce 5cm x 5m (6 sztuk) / • kompresy z gazy jałowej 5cmx5 cm (200 sztuk) / • kompresy z gazy jałowej 7,5cmx5 cm (200 sztuk) / • podkłady jednorazowe 90x60 cm (4 opakowania po 30 sztuk) / • jodyna (10 sztuk po 20 ml) / • woda utleniona (4 sztuki po 1 l) / • rivanol w płynie (4 sztuki po 0,5l) / • kalium hypermanganicum (100 mg, 4 op. po 30 tabletek)
Rękawice diagnostyczne lateksowe, jałowe / • rozmiar M (4 pudełka po 100 sztuk) / • rozmiar L (4 pudełka po 100 sztuk)

Okres przydatności akcesoriów weterynaryjnych	wskazać:

15.KARMIDŁA I POIDŁA
Wymagania Zamawiającego	Parametry oferowanego sprzętu
karmidełko automatyczne dla małych i średnich ptaków (4 sztuki)
w zestawie pionowy zbiornik z przezroczystego plastiku i poziomy zbiornik,
pojemność 150 - 200 ml,	wskazać:
wymiary: wysokość 12 -15 cm, głębokość 6,5 -8 cm, szerokość 3,8 – 4,5 cm,
zawieszane na zewnątrz klatki za pomocą plastikowego, regulowanego uchwytu.
poidło automatyczne dla ptaków (4 sztuki)
w zestawie pionowy zbiornik z przezroczystego plastiku i poziomy zbiornik
pojemność 130 – 150 ml,	wskazać:
wymiary: wysokość 15-20 cm, długość 7 cm, średnica zbiornika 3,8 – 4,5 cm
zawieszane na zewnątrz klatki za pomocą plastikowego, regulowanego uchwytu
miski ze stali nierdzewnej o pojemności od 1,6 litra (4 sztuki)
Karmidło korytko dla ptaków (2 sztuki)
materiał blacha ocynkowana,
wymiary: wys. szer. głębokośc, długość – 13x13,5x7x100 cm,
w komplecie: metalowa kratka zamocowana na zaczepach – zawiasach, umożliwiających uchylne otwieranie karmidła.
wiadro z blachy ocynkowanej pojemność 12 litrów (2 sztuki)

UWAGA: Wykonawca obowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki z kolumny pt. „Parametry oferowanego sprzętu”, tj. potwierdzić spełnianie przez oferowany sprzęt wymagań stawianych przez Zamawiającego lub wskazać, czy spełnia on minimalne wymagania, czy posiada lepsze parametry.

.......................................................................
(data i podpis Wykonawcy)